## Slide 1
SEPTIVOLT
MÓDULO 3.7a
El Proceso de Descubrimiento Oculto:
Dominio de la Evaluación Técnica del Sitio
Diagnóstico del Tablero · Inspección de Ático y Sótano · Estrategia de Conductos · Prevención de Cambios de Orden
"Los mejores representantes de solar recopilan 20 minutos de inteligencia técnica mientras el propietario cree que solo están conversando."
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™ | Educación en Independencia Energética
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™ | Educación en Independencia Energética

## Slide 2
MÓDULO 3.7a
Diagnóstico del Tablero Eléctrico: Amperaje y Espacio
Paso 1: Identificar el amperaje — mira el breaker principal (típicamente 100A, 150A o 200A grabado en el breaker)
Paso 2: Contar ranuras disponibles — la interconexión solar necesita mínimo 1 breaker tándem (2 polos); la batería puede necesitar 2
Paso 3: Verificar la calificación de la barra bus — a veces el tablero dice 200A pero la barra bus solo es 150A
Paso 4: Fotografiar todo — etiqueta del tablero, breaker principal, calificación de barra bus, todas las ranuras disponibles/llenas
Paso 5: Registrar en tu Formulario de Evaluación del Sitio antes de irte — la memoria se desvanece; la documentación te protege
⚡ PRO TIP: Di: "Necesito fotografiar tu tablero para nuestro equipo de ingeniería — así garantizamos que el diseño de tu sistema cumple con el código antes de finalizar cualquier cosa." Es profesional, no intrusivo.
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™

## Slide 3
MÓDULO 3.7a
Áticos y Sótanos: Los Héroes Olvidados de la Visita Técnica
Evaluación del Ático
Espaciado de vigas (16" vs. 24" entre centros — afecta el costo del montaje)
Tipo de aislamiento — el soplado puede bloquear la ruta del conducto
Altura libre para tendidos de conductos y cableado
Penetraciones existentes (tubos de plomería, HVAC) — informan el diseño del panel
Evidencia de filtraciones o reparaciones previas — indicador de integridad del techo
Evaluación del Sótano / Garage
Ubicación del tablero principal y sub-tableros
Ruta de conducto disponible desde el techo hasta el tablero
Pared para montaje de batería — debe ser incombustible, nivelada, con código
Equipo existente (calentadores de agua, HVAC) que afecten el espacio de instalación
Ruta para rough-in de cargador EV si es parte de la propuesta
⚡ PRO TIP: Dile al propietario: "Un vistazo rápido al ático y garage toma unos 5 minutos y ahorra semanas de intercambio de ingeniería. Cuanto más vea hoy, más rápido se programa tu instalación."
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™

## Slide 4
MÓDULO 3.7a
Estrategia de Conductos: El Movimiento de Ventas Estético
El conducto expuesto es una de las principales quejas post-instalación — abórdalo proactivamente en el descubrimiento
Estrategia de ocultamiento primero: Siempre explora rutas de conducto ocultas (ático/cavidad de pared) antes de optar por EMT expuesto exterior
El Marco de "Mejora Estética": "Nuestro equipo planificará la ruta del conducto para minimizar la visibilidad — la mayoría de los propietarios ni lo notan una vez instalado correctamente."
Documenta la ruta preferida en tus notas del sitio — las sorpresas durante la instalación crean órdenes de cambio
Casas con HOA: Señalar inmediatamente — muchos HOA requieren que el conducto combine con la línea del techo o sea pintado; ingeniería necesita saberlo antes del permiso
⚡ PRO TIP: Camina el exterior de la casa y di: "Estoy mapeando la ruta de conducto más limpia — esto determina por dónde corre el cableado desde tu techo hasta tu tablero. Queremos que se vea lo más limpio posible." Esto muestra artesanía — no solo ventas.
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™

## Slide 5
MÓDULO 3.7a
Prevención de Cambios de Orden a Través del Descubrimiento
Un cambio de orden es una promesa rota — cada uno te cuesta confianza Y dinero
Principales Causas de Órdenes de Cambio: MPU no identificado, estado del techo no evaluado, suposición de ruta de conducto, requisitos de HOA no detectados
Protocolo de Prevención: Usa el Formulario de Evaluación del Sitio (SAF) en cada visita — sin excepciones para casas "fáciles"
El "Amortiguador de Expectativas": Incluye una contingencia verbal de alcance del 5–10% tempranamente: "Ingeniería puede encontrar algo menor — lo abordaremos de forma transparente si así fuera."
Declarar temprano = sin sorpresa. Descubrir tarde = confianza rota. Las órdenes de cambio de ingeniería después de firmar el contrato son tu #1 riesgo de retención.
⚡ PRO TIP: Termina cada descubrimiento con: "¿Hay algo más sobre la casa que deba saber — remodelaciones planeadas, trabajo de techo próximo o proyectos eléctricos? Mejor saberlo ahora que descubrirlo en la instalación."
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™

## Slide 6
MÓDULO 3.7a
Mapeo de Incentivos: SGIP, CARE y Reembolsos Locales
Programa de Incentivos de Autogeneración (SGIP): Reembolso de batería de California — hasta $1,000/kWh para instalaciones de almacenamiento calificadas
Programas CARE/FERA: Descuentos de empresas eléctricas para ingresos calificados — si el propietario califica, recalcula su factura actual contra la tarifa con descuento
Reembolsos de Empresas Locales: Muchas empresas municipales (LADWP, SMUD, etc.) tienen programas separados — verifica por código postal
Interacción con ITC: Los reembolsos SGIP reducen la base para el cálculo del ITC — declarar esto para evitar sorpresas fiscales
Documentación: Todas las reclamaciones de incentivos requieren inscripción adecuada — la responsabilidad del representante termina en la declaración y el apoyo en la solicitud
⚡ PRO TIP: Siempre di: "Estos programas cambian frecuentemente — los números que comparto hoy son actuales, pero quiero que los verifiques con tu asesor fiscal antes de depender de cualquier monto de crédito en tu planificación."
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™

## Slide 7
MÓDULO 3.7a
📋 Lista de Preparación para la Visita Técnica
📋 EJERCICIO DE CAMPO
1
Revisa el recibo eléctrico del propietario y el consumo de 12 meses antes de llegar al sitio
2
Verifica imágenes satelitales aéreas (Aurora/Google) para sombreado, retranqueos y complejidad del techo
3
Prepara tu Formulario de Evaluación del Sitio — tenlo en formato digital o impreso, listo para completar al llegar
4
Fotografía el exterior: todas las caras del techo, ubicación del tablero, puntos de entrada del conducto, señalización de HOA
5
Completa la evaluación interior: tablero, ático, garage/sótano — usa tu lista de verificación en cada visita
6
Informa al propietario usando el script de "Próximos Pasos" antes de irte — nunca te vayas sin un plazo claro
⚡ PRO TIP: Un representante que completa una Visita Técnica en menos de 30 minutos con un SAF completo es más valioso para ingeniería que uno que pasa una hora pero trae datos incompletos.
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™